## Slide 1: Dipartimento di Informatica Rilevazione di disservizi nella connettività di rete
Candidato: Relatore:
Daniel Casenove Luca Deri

## Slide 2: Motivazione
Numero di dispositivi wireless connessi in aumento
Cambio del mezzo trasmissivo in favore del Wi-Fi
Nuovi paradigmi per la fruizione dei servizi:
  Streaming
  Cloud storage
Necessità di monitorare reti locali per rilevare disservizi

## Slide 3: Analisi Wi-Fi: Stato dell’Arte
Algoritmi per l’analisi del segnale Wi-Fi:
  Qualità del segnale: SNR
  Topologia: non presenti in letteratura
Cattura del traffico di rete mediante standard monitor mode e radiotap
Strumenti «simili»:
  Netspot: heatmap di qualità del segnale Wi-Fi
  UniFi by Ubiquiti: soluzione proprietaria per il monitoraggio di reti
  Kismet: limitato al numero di client per AP e potenza del segnale

## Slide 4: Analisi Wi-Fi: Limiti delle attuali soluzioni
Focus principale sullo stato dell’access point
  Valori di bontà del segnale
  Suggerimenti non real-time per un’ottimizzazione della connessione
Soluzione professionali e proprietarie non interoperabili: non utilizzabili in ambito domestico e SMB
Mancanza di una visione totale della rete e dei dispositivi ad essa connessi
Obiettivo del lavoro: fornire una soluzione per la rilevazione di disservizi in reti di tipo domestico e SMB

## Slide 5: ArpScanner & Wi-Fi Topology Risultati del Tirocinio
Sviluppo di uno strumento per:
  Analisi real-time del traffico della rete
    Ricostruzione della topologia di rete a livello II
    Misure della qualità del segnale
  Monitoraggio dei dispositivi connessi alla rete
  Identificazione dei nodi affetti da disservizi di connessione
  Facile utilizzo e contenuto uso di risorse
  Codice sorgente disponibile su GitHub
Risultato originale:
  Definizione di un algoritmo per la rilevazione della topologia di reti Wi-Fi totalmente passivo ed indipendente da un costruttore

## Slide 6: ArpScanner: Caratteristiche Principali
Monitoraggio attivo
Effettua Arp Scan sulla rete in analisi
  Assegna indirizzi MAC ad indirizzi IPv4
Arp Ping
  Calcolo del RTT dei pacchetti inviati
  Metrica utile per dispositivi cablati e Wi-Fi
Fornisce dati utili alla libreria WiFi-Topology

## Slide 7: WiFi-Topology: Caratteristiche Principali
Monitoraggio passivo
Cattura del traffico 802.11
  Ricostruzione della topologia della rete
  Calcolo della potenza del segnale Wi-Fi
Utilizzo di euristiche per determinare:
  Access point
  Repeater

## Slide 8: WiFi-Topology: Rilevazione di disservizi
SNR (dB)A | Segnale | Velocità
>40 | Eccellente | Massima
25-40 | Molto buono | Ottima
15-25 | Basso | Buona
10-15 | Molto basso | Bassa
<10 | Assente | Assente
Round Trip Time (RTT): < 1ms all’interno della rete
Signal to Noise Ratio (SNR): differenza tra potenza segnale e rumore di fondo
Rilevazione del nodo specifico affetto da disservizio
  Topologia rilevata più misure di bontà del segnale

## Slide 9: Analisi ed euristiche: un nuovo algoritmo
Cattura di frame 802.11
  Management frames
  Control frames
  Data frames
Analisi di correttezza del frame ricevuto
Aggiunta di relazioni tra indirizzi MAC che interagiscono:
  Talker
  Entry point
  Exit point
Identificazione di access point e repeater tramite euristiche su indirizzi MAC

## Slide 10: Esempio di utilizzo WiFi-Topology

## Slide 11: Validazione su reti con topologia semplice
Rete casalinga o SMB
Dispositivi direttamente collegati ad un access point
Analisi validata dalla conoscenza della rete

## Slide 12: Validazione su reti con repeater
Presenza di repeater ed altri dispositivi che annunciano reti wireless
Ricostruzione attraverso euristiche e validazione data dalla conoscenza della topologia della rete

## Slide 13: Validazione su reti professionali
Corretta identificazione di più reti Wi-Fi per access point (Unipi, Area CNR di Pisa)
Difficile da validare:
  Alto numero di dispositivi
  Topologia non conosciuta a priori

## Slide 14: Analisi della performance
Uso di memoria dipendente dal traffico
  ~20MB per 30,000 pacchetti catturati ed analizzati
  Generalmente ~5MB per catture live di 15 secondi
  Cattura a line rate anche su reti con molti dispositivi
Tempo di calcolo principalmente dovuto alla cattura
  Cattura costante
  Cattura programmata per una durata a scelta
Soluzione implementabile su:
  Router
  Smartphone
  SBC

## Slide 15: Lavori futuri
Estendere il supporto di WiFi-Topology a reti professionali
  Analisi dei frame destinati a Wireless Distribution Systems (WDS)
Aggiunta di euristiche riguardanti canali Wi-Fi
Calcolo di statistiche TCP
  Perdita pacchetti
  Pacchetti out-of-order
  Ritrasmissioni
Implementazione di tecniche per il service discovery
Database di indirizzi MAC

## Slide 16: Conclusioni
Definizione di un nuovo algoritmo per la rilevazione di topologie di reti Wi-Fi.
Sviluppo ed implementazione di una soluzione open-source
  ArpScanner
  WiFi-Topology
Validata correttamente su diversi tipi di reti:
  Semplici
  Complesse
Rilevamento specifico di nodi affetti da disservizi
Contenuto utilizzo di risorse

## Slide 17: Grazie per l’attenzione

## Slide 18: 802.11 Frames
FC:
  Tipi di frame
    Management frame
    Control frame
    Data frame
  Sottotipi di frame
  To DS
  From DS
Indirizzi MAC
Frame body
FCS

## Slide 19: Indirizzi MAC
Identificano unicamente una scheda di rete
Suddivisi in due gruppi di ottetti:
  OUI: Assegnato dall’ IEEE
  NIC: Scelto dal produttore
Il primo ottetto determina:
  Globally Assigned
  Locally Assigned
  Unicast
  Multicast