## Slide 1: Rilevazione di disservizi nella connettività di rete
Candidato: Relatore:
Daniel Casenove Luca Deri

## Slide 2: Sviluppo delle reti e traffico
Numero di dispositivi connessi in aumento:
  Smartphone
  Tablet
  Dispositivi IoT
Cambio del mezzo trasmissivo in favore del Wi-Fi
Nuovi paradigmi per la fruizione dei servizi:
  Streaming
  Cloud storage
Necessità di monitorare reti locali per disservizi

## Slide 3: Come viene effettuato il monitoraggio?
Dispositivi di natura professionale
Software proprietario
Necessità di personale specializzato

## Slide 4: Soluzione proposta
Open-Source
Multipiattaforma
Bassi requisiti di memoria e calcolo
Monitoraggio della rete
  Attivo
  Passivo
Pensata per l’utilizzo su reti domestiche

## Slide 5: ArpScanner
Monitoraggio attivo
Effettua Arp Scan sulla rete in analisi
  Assegna indirizzi MAC ad indirizzi IPv4
Arp Ping
  Calcolo del RTT dei pacchetti inviati
  Metrica utile per dispositivi cablati e Wi-Fi
Fornisce dati utili alla libreria WiFi-Topology

## Slide 6: WiFi-Topology
Monitoraggio passivo
Cattura del traffico 802.11
  Ricostruzione della topologia della rete
  Calcolo della potenza del segnale Wi-Fi
Utilizzo di euristiche per determinare:
  Access point
  Repeater

## Slide 7: 802.11 Frames
FC:
  Tipi di frame
    Management frame
    Control frame
    Data frame
  Sottotipi di frame
  To DS
  From DS
Indirizzi MAC
Frame body
FCS

## Slide 8: Indirizzi MAC
Identificano unicamente una scheda di rete
Suddivisi in due gruppi di ottetti:
  OUI: Assegnato dall’ IEEE
  NIC: Scelto dal produttore
Il primo ottetto determina:
  Globally Assigned
  Locally Assigned
  Unicast
  Multicast

## Slide 9: Analisi ed euristiche
Gestione di indirizzi:
  Globalmente assegnati / Localmente assegnati
  Unicast / Multicast
Euristiche:
  Access Point
  Repeater

## Slide 10: Validazione su reti semplici
Le euristiche principalmente utilizzate in queste reti riguardano:
  Access Point
  Risoluzione di indirizzi multicast
  Risoluzione di indirizzi locali

## Slide 11: Validazione su reti con repeater
Euristiche utilizzate riguardano:
  Access Point
  Repeater
  Risoluzione di indirizzi multicast
  Risoluzione di indirizzi locali

## Slide 12: Validazione su reti professionali
Corretta identificazione di più reti Wi-Fi per access point
Difficile da validare:
  Alto numero di dispositivi
  Topologia non conosciuta a priori

## Slide 13: Rilevazione di disservizi
SNR (dB)A | Segnale | Velocità
>40 | Eccellente | Massima
25-40 | Molto buono | Ottima
15-25 | Basso | Buona
10-15 | Molto basso | Bassa
<10 | Assente | Assente
Round Trip Time (RTT)
  < 1ms all’interno della rete
Signal to Noise Ratio (SNR)
  Differenza tra potenza segnale e rumore di fondo
Rilevazione del nodo specifico affetto da disservizio
  Topologia rilevata più misure di bontà del segnale

## Slide 14: Analisi della performance
Uso di memoria dipendente dal traffico
  ~20MB per 30,000 pacchetti catturati ed analizzati
  Generalmente ~5MB per catture live di 15 secondi
Tempo di calcolo principalmente dovuto alla cattura
  Cattura costante
  Cattura programmata per una durata a scelta
Soluzione implementabile su:
  Router
  Smartphone
  SBC

## Slide 15: Lavori futuri
Estendere il supporto di WiFi-Topology a reti professionali
  Analisi dei frame destinati a Wireless Distribution Systems (WDS)
Aggiunta di euristiche riguardanti canali Wi-Fi
Calcolo di statistiche TCP
  Perdita pacchetti
  Pacchetti out of order
  Ritrasmissioni
Implementazione di tecniche per il service discovery
Database di indirizzi MAC

## Slide 16: Conclusioni
Sviluppo ed implementazione di una soluzione open-source
  ArpScanner
  WiFi-Topology
Validata correttamente su diversi tipi di reti:
  Semplici
  Complesse
Rilevamento specifico di nodi affetti da disservizi
Contenuto utilizzo di risorse
Estendibile a reti di tipo professionale

## Slide 17: Grazie per l’attenzione