## Slide 1: Rilevazione di disservizi nella connettività di rete
Candidato: Relatore:
Daniel Casenove Luca Deri

## Slide 2: Sviluppo delle reti e del traffico
Numero di dispositivi connessi in aumento:
  Smartphone
  Tablet
  Dispositivi IoT
Cambio del mezzo trasmissivo in favore del Wi-Fi
Nuovi paradigmi per la fruizione dei servizi:
  Streaming
  Cloud storage
Necessità di monitorare reti locali per disservizi

## Slide 3: Software in utilizzo
UniFi Ubiquity
  Monitoraggio di dispositivi del produttore Ubiquity
Netspot
  Fornisce soluzioni per il deploy di reti Wi-Fi
inSSIder
  Analizzatore di reti Wi-Fi, suggerisce canali su cui instaurare Wi-Fi
Kismet
  Rilevamento di dispositivi wireless, sniffer e WIDS framework

## Slide 4: Limiti delle attuali soluzioni
Focus principale sullo stato dell’access point
  Valori di bontà del segnale
  Suggerimenti non real-time per un’ottimizzazione della connessione
Mancanza di una visione totale della rete e dei dispositivi ad essa connessi
Ristrette a dispositivi di rete professionali

## Slide 5: Una soluzione per reti domestiche
Analisi real-time del traffico della rete
  Ricostruzione della topologia di rete
  Misure di bontà del segnale
Monitoraggio dei dispositivi connessi alla rete
Identificazione dei nodi affetti da disservizi di connessione
Facile utilizzo e contenuto uso di risorse

## Slide 6: Validazione su reti semplici
Dispositivi direttamente collegati ad un access point
Analisi validata dalla conoscenza della rete

## Slide 7: Validazione su reti con repeater
Presenza di repeater ed altri dispositivi che annunciano reti wireless
Ricostruzione attraverso euristiche e validazione data dalla conoscenza della topologia della rete

## Slide 8: Validazione su reti professionali
Corretta identificazione di più reti Wi-Fi per access point
Difficile da validare:
  Alto numero di dispositivi
  Topologia non conosciuta a priori

## Slide 9: Rilevazione di disservizi
SNR (dB)A | Segnale | Velocità
>40 | Eccellente | Massima
25-40 | Molto buono | Ottima
15-25 | Basso | Buona
10-15 | Molto basso | Bassa
<10 | Assente | Assente
Round Trip Time (RTT)
  < 1ms all’interno della rete
Signal to Noise Ratio (SNR)
  Differenza tra potenza segnale e rumore di fondo
Rilevazione del nodo specifico affetto da disservizio
  Topologia rilevata più misure di bontà del segnale

## Slide 10: Analisi della performance
Uso di memoria dipendente dal traffico
  ~20MB per 30,000 pacchetti catturati ed analizzati
  Generalmente ~5MB per catture live di 15 secondi
Tempo di calcolo principalmente dovuto alla cattura
  Cattura costante
  Cattura programmata per una durata a scelta
Soluzione implementabile su:
  Router
  Smartphone
  SBC

## Slide 11: ArpScanner
Monitoraggio attivo
Effettua Arp Scan sulla rete in analisi
  Assegna indirizzi MAC ad indirizzi IPv4
Arp Ping
  Calcolo del RTT dei pacchetti inviati
  Metrica utile per dispositivi cablati e Wi-Fi
Fornisce dati utili alla libreria WiFi-Topology

## Slide 12: WiFi-Topology
Monitoraggio passivo
Cattura del traffico 802.11
  Ricostruzione della topologia della rete
  Calcolo della potenza del segnale Wi-Fi
Utilizzo di euristiche per determinare:
  Access point
  Repeater

## Slide 13: 802.11 Frames
FC:
  Tipi di frame
    Management frame
    Control frame
    Data frame
  Sottotipi di frame
  To DS
  From DS
Indirizzi MAC
Frame body
FCS

## Slide 14: Indirizzi MAC
Identificano unicamente una scheda di rete
Suddivisi in due gruppi di ottetti:
  OUI: Assegnato dall’ IEEE
  NIC: Scelto dal produttore
Il primo ottetto determina:
  Globally Assigned
  Locally Assigned
  Unicast
  Multicast

## Slide 15: Analisi ed euristiche
Gestione di indirizzi:
  Globalmente assegnati / Localmente assegnati
  Unicast / Multicast
Euristiche:
  Access Point
  Repeater

## Slide 16: Lavori futuri
Estendere il supporto di WiFi-Topology a reti professionali
  Analisi dei frame destinati a Wireless Distribution Systems (WDS)
Aggiunta di euristiche riguardanti canali Wi-Fi
Calcolo di statistiche TCP
  Perdita pacchetti
  Pacchetti out of order
  Ritrasmissioni
Implementazione di tecniche per il service discovery
Database di indirizzi MAC

## Slide 17: Conclusioni
Sviluppo ed implementazione di una soluzione open-source
  ArpScanner
  WiFi-Topology
Validata correttamente su diversi tipi di reti:
  Semplici
  Complesse
Rilevamento specifico di nodi affetti da disservizi
Contenuto utilizzo di risorse
Estendibile a reti di tipo professionale

## Slide 18: Grazie per l’attenzione